|  | Solicitud de Adquisición |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | REGISTRO Nº |
|  |  | D | M | A |
|  |  | FECHA |
| Contrato Servicio Nº: (1) _________ |  |
| Organismo Beneficiario : MINCULT Beneficiario: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PROYECTO: “!Que no baje el telón! Conservación, gestión y Puesta en valor del Patrimonio Cultural del ISA” Donante: Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo (AICS) Términos referencia firmados: SI Fecha firma: 24-5-19 No: 21.20.20.19 Vigente hasta: 2023 Modalidad de colaboración: Proyecto de Colaboración Internacional. Cuenta bancaria Proyecto: 0300000005436015 Banco: BFI, S.A. Sucursal 5ta y 92 País: Cuba Persona de contacto: Yanet Feliciano Valenciaga Teléfono: 52930202 e-mail: yanetkamila2014@gmail.com y yanetfv@isa.cult.cu Almacén de depósito de la carga: Jefe almacén: (14)___________________________________ Teléfono: (14)___________________ |
| SUMINISTROS A ADQUIRIR (15) MATERIAS PRIMAS: ⃞ SISTEMAS DE RIEGO: ⃞ EQUIPOS TECNOLOGICOS: ⃞ PIEZAS DE REPUESTO: ⃞ EQUIPOS INFORMATICOS: ⃞ ACCESORIOS E INSUMOS INFORMATICOS: ⃞ VEHICULOS AUTOMOTORES: x REPUESTOS AUTOMOTORES: MAQUINARIA AGRICOLA: ⃞ MAQUINAS P/CONSTRUCCION ⃞ HERRAMIENTAS: REACTIVOS: ⃞ EQUIPOS Y MATERIALES LABORATORIO: ⃞ EQUIPOS MEDICOS: ⃞ INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDICOS: ⃞ MOBILIARIO: ⃞ EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS: ⃞ EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: ⃞ MATERIALES OFICINA: ALIMENTOS: ⃞ ARTICULOS DE USO PERSONAL: ⃞ IMPRESOS: ⃞ LIBROS: ⃞ MATERIAL DE VISIBILIDAD: ⃞ PINTURA: |
| REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS A SOLICITAR A LOS PROVEEDORES: FECHA O PLAZOS DE ENTREGA A SOLICITAR: (16) ________________________ OTROS DE INTERÉS DEL PROYECTO: (17) ________________________________ Ver al final otros requerimientos específicos a solicitar a los proveedores |
| NOTA S | Válido para solicitudes de adquisiciones a cargo del financiamiento de proyectos de colaboración o de donaciones metálicas recibidas de donantes extranjeros. Entregar ORIGINAL firmado y enviar por vía electrónica (no PDF) a adquisiciones@donativos.mincex.cu. Adjuntar certificación de que la adquisición está incluida en el Plan de la Economía Nacional del año en curso, emitida por la Dirección Económica de la entidad beneficiaria o del Organismo Central u órgano de relación al cual pertenece. Relacionar - por naturaleza - los suministros que se solicitan adquirir en hoja anexa Ver al dorso la descripción de los campos para su cumplimentación. |

Valor estimado del proyecto ---------- 57.982,80 euros

| Nº | Descripción | U/M | Total a conciliar |
| --- | --- | --- | --- |
| MECANISMOS Y ACCESORIOS |
| 1 | Interruptor simple polo, simple, 15 A, 120 V, c/ su tapa, para empotrar. | u | 80 |
| 2 | Interruptor simple polo, doble, 15 A, 120 V, c/ su tapa, para empotrar. | u | 20 |
| 3 | Tomacorriente doble, polarizado 15 A, 120 V, c/ su tapa, para empotrar (2P+T) | u | 140 |
| 4 | Tomacorriente doble, polarizado 15 A, 220 V, c/ su tapa, para empotrar (2P+T) | u | 5 |
| EMPOTRAMIENTO Y CANALIZACIONES |
| 5 | Tubo eléctrico plástico (PVC) mediano, rígido de 1 ¼” | m | 200 |
| 6 | Tubo eléctrico plástico (PVC) mediano, rígido de 1” | m | 5000 |
| 7 | Tubo eléctrico plástico (PVC) mediano, rígido de 3/4” | m | 1300 |
| 8 | Tubo eléctrico plástico (PVC) mediano, rígido de 1/2” | m | 1000 |
| 9 | Codos plásticos (PVC) de radio largo 90° de 1 ¼” | u | 50 |
| 10 | Codos plásticos (PVC) de radio largo 90° de 1” | u | 125 |
| 11 | Codos plásticos (PVC) de radio largo 90° de 3/4” | u | 420 |
| 12 | Codos plásticos (PVC) de radio largo 90° de 1/2” | u | 440 |
| 13 | Manguitos de acoplamiento (nudos) de PVC para tubo rígido de 1 ¼” | u | 50 |
| 14 | Manguitos de acoplamiento (nudos) de PVC para tubo rígido de 1” | u | 125 |
| 15 | Manguitos de acoplamiento (nudos) de PVC para tubo rígido de 3/4” | u | 440 |
| 16 | Manguitos de acoplamiento (nudos) de PVC para tubo rígido de 1/2” | u | 330 |
| 17 | Caja plástica (PVC) o galvanizada con su tapa y tornillos de 4” x 4” x 1 ½” (con ponches de ½” y ¾”) | u | 315 |
| 18 | Caja plástica (PVC) o galvanizada con su tapa y tornillos de 4” x 2” x 1 ½” (con ponches de ½” y ¾”) | u | 130 |
| 19 | Caja plástica (PVC) o galvanizada con su tapa y tornillos de 4” x 6” x 2” | u | 10 |
| 20 | Caja plástica (PVC) o galvanizada con su tapa y tornillos de 8” x 6” x 2 ½” | u | 5 |
| 21 | Tapa cuadrada (para mecanismos) ¼” de alto y distancia entre barrenos de 83.5mm, (4” x 4” a 4” x 2”), (incluir tornillos), compatibles con cajas del ítem anterior. | u | 180 |
| 22 | Canaleta PVC 2000 x 25x 16 mm, blanca | u | 315 |
| 23 | Cemento plástico (Plinex) | l | 5 |
| CONDUCTORES |

| 24 | Conductor monoconductor multifilar (flexible) de cobre con aislamiento no propagador de incendio, 600V, aislamiento de PVC estable a 75°C, de sección nominal AWG de 14 | m | 4 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Conductor monoconductor multifilar (flexible) de cobre con aislamiento no propagador de incendio, 600V, aislamiento de PVC estable a 75°C, de sección nominal AWG de 12 | m | 5 900 |
| 26 | Multiconductor, con aislamiento y cubierta de PVC, de 750V,temperatura de operación 75° de sección nominal en mm² de 2 x 2,5 mm² (14 AWG), para Luminarias colgantes | m | 475 |
| 27 | Multiconductor, con aislamiento y cubierta de PVC, de 750V,temperatura de operación 75° de sección nominal en mm² de 2 x 4 mm² (12 AWG), para equipos de clima | m | 315 |
| 28 | Multiconductor, con aislamiento y cubierta de PVC, de 750V,temperatura de operación 75° de sección nominal en mm² de 3 x 4 mm² (12 AWG), para equipos de clima | m | 250 |
| 29 | Rollo de cinta aislante de plástico (PVC), de (19mm x 18m) | u | 70 |
| 30 | Rollo de cinta aislante de goma de (19mm x 18m) | u | 10 |
| 31 | Alimentador:10 AWG | m | 300 |
| 32 | Alimentador: 8 AWG | m | 1300 |
| 33 | Alimentador:6 AWG | m | 2400 |
| 34 | Alimentador 4 AWG | m | 1900 |
| 35 | Alimentador 4x4/0 AWG o 120 mm² Polietileno reticulado | m | 700 |
| LUMINARIAS |
| 36 | LUMINARIA TUBO ECO LED T8 48",TIPO REGLETA, ADOSADA EN VIGA PERIMETRAL 120- 277V, 60 HZ, 2Tx18 W, BLANCA CALIDA , REFERENCIAL SYLVANIA P 24651-36 | u | 180 |
| 37 | LUMINARIA TUBO ECO LED T8 24", TIPO REGLETA CON SOPORTE SEPARADOR, 120 V, 60 Hz, AFP DE 1x9W, Blanca Cálida, Referencial SYLVANIA P24653-36 | u | 50 |
| 38 | LUMINARIA DE PARED EMPOTRABLE (tipo walky), LAMPARA LED 11 W, 120 V, E-27 | u | 275 |
| 39 | SOCKET BASE CIRCULAR PARA UNA LAMPARA LED DE 5W, 120 V, E-27 | u | 35 |
| 40 | BOMBILLO LED 5W, 120 V, TIPO DE ROSCA E-27 | u | 35 |
| 41 | LUMINARIA DE DISENO TIPO INDUSTRIAL PARA COLGAR DE ESTRUCTURAS METÄLICAS FIJADA A TENSORES EXISTENTES: LAMPARA LED 15 w | u | 25 |

| 42 | LUMINARIA DE PARQUE IGUZZINI, MODELO LANTERNA, PARA LAMPARA DE MERCURIO COLOR CORREGIDO DE 80 W-220V-E-27 EN POSTE CONICO IEP (ESPAÑA) DE 3.5 m DE ALTURA, CON REGISTRO A + 1.5 m S.N.P.T. | u | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAF |
| 43 | Caja, bastidor y puerta PVC, para montaje de aparatos modulares con capacidad para 12 Módulos de 17.5mm (polos), montaje empotrado IP-30, conteniendo | u | 2 |
| 44 | Caja, bastidor y puerta PVC, para montaje de aparatos modulares con capacidad para 18 Módulos de 17.5mm (polos), montaje empotrado IP-30, conteniendo | u | 5 |
| 45 | Caja, bastidor y puerta PVC, para montaje de aparatos modulares con capacidad para 24 Módulos de 17.5mm (polos), montaje empotrado IP-30, conteniendo | u | 2 |
| 46 | Barra de neutro | u | 10 |
| 47 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 10A-2P-230V (curva C) | u | 2 |
| 48 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 16A-1P-120V (curva C) | u | 25 |
| 49 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 16A-2P-230V (curva C) | u | 10 |
| 50 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 16A-3P-230V (curva C) | u | 5 |
| 51 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 20A-1P-120V (curva C) | u | 15 |
| 52 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 20A-2P-230V (curva C) | u | 10 |
| 53 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 25A-2P-230V (curva C) | u | 5 |
| 54 | Interruptor automático termo magnético. Icc=6kA. 25A-3P-230V (curva C) | u | 2 |
| 55 | Seccionador general de 40A, 2P, 230V(alimentador: 8 AWG) | u | 2 |
| 56 | Seccionador general de 63A, 2P, 230V(alimentador: 8 AWG) | u | 2 |
| 57 | Seccionador general de 63A, 3P, 230V(alimentador: 8 AWG) | u | 3 |
| 58 | Seccionador general de 80A, 2P, 230V(alimentador:4 AWG) | u | 5 |
| 59 | Selector de posición Manual-Automático | u | 3 |
| 60 | Contactor modular, 20A-230V-60Hz Silencioso < 20dB, 2 contactos NA |  |  |
| PGD |
| 61 | Armario metálico autosoportado cubierto por chapas de acero en cada una de sus caras, preservado contra la corrosión, pintado por medios electrostáticos y secados al horno, color de acabado gris claro RAL-7032, conteniendo: | u | 1 |
| 62 | Barra de neutro ( aislada del chasis) | u | 1 |

| 63 | Barra de tierra ( aislada del chasis) | u | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Los interruptores automáticos termo magnéticos serán de tipo caja moldeada, con ajuste térmico y magnético, Icc=25kA, temperatura de operación 40°C, tropicalizados: |  |  |
| 64 | 16A, 3P, 240V | u | 3 |
| 65 | 32A, 3P, 240V | u | 3 |
| 66 | 40A, 3P, 240V | u | 7 |
| 67 | 50A, 3P, 240V | u | 3 |
| 68 | 63A, 3P, 240V | u | 6 |
| 69 | 80A, 3P, 240V | u | 4 |
| 70 | Interruptor seccionador de 400A, 3P, 240V (alimentador: 4/0 ó 120mm²) | u | 2 |
| 71 | Interruptor seccionador de 600A, 3P, 240V (alimentador: 4/0 ó 120mm²) | u | 2 |
| 72 | Supresor Sobretens Clase "D" 4 Polos | u | 1 |
| TERMINALES |
| 73 | Alimentador 4x4/0 AWG o 120 mm² Polietileno reticulado | u | 10 |

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS A SOLICITAR A LOS PROVEEDORES:

Quedarán excluidos expresamente de la participación en esta licitación aquellos candidatos o licitadores:

a) Que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

b) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional;

c) que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación por cualquier medio a su alcance;

d) que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato;

e) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las Comunidades;

f) que, a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención financiada con cargo al presupuesto comunitario, hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los candidatos o licitadores deberán acreditar que no se encuentran en ninguna de estas situaciones mediante la presentación de una declaración responsable.

REQUISITOS DE LAS OFERTAS

La oferta deberá contener la siguiente información:

•	Proveedor perfectamente identificado, que presenta la oferta

•	Cantidad ofertada

•	Unidad de medida

•	Marca

•	Características técnicas

•	País de origen del producto

•	Nacionalidad del licitador (nacionalidad del proveedor)

•	Precio unitario y moneda

•	Precio total CIF La Habana

•	Forma de pago

•	Plazos de garantía de los productos.

•	Plazo de entrega

•	Periodo de validez de la oferta

•	Estado de acreditación del proveedor frente a la CONSUMIMPORT.

# Text boxes

LISTADO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. FACULTAD ARTE TEATRAL